## Slide 1
BTS CIEL ER · 2025-2026
Instrumentation d'un
banc d'essai RC
Revue de Projet Intermédiaire
AIT AMIR Youssouf · DUCHATEAU Edouard
Encadrant : M. BEAU · Partenaire : FVRC Mini RC de Marigny
Lycée Général et Technologique Baggio

## Slide 2
Sommaire
01
Contexte & identification du besoin
02
Architecture du système
03
Matériel du projet
04
Module NFC/RFID – Mise en œuvre
05
Serveur Raspberry Pi (LAMP)
06
Réseau & VPN Tailscale
07
Développement logiciel
08
Phase de consolidation & PCB
09
Difficultés & solutions
10
Planning & perspectives

## Slide 3
01 · Contexte & identification du besoin
Pourquoi ce projet ?
Le club FVRC – Mini RC de Marigny
participe à des compétitions officielles de voitures RC. Avant chaque course, les pilotes doivent optimiser leurs réglages sans outil de mesure adapté.
L'objectif
Mesurer vitesse, tension, courant sur banc d'essai
Identifier les voitures par RFID
Enregistrer et visualiser les performances
Accès web depuis smartphone
Partenaire : FVRC · Normes compétition Mini RC de Marigny

## Slide 4
01 · Cas d'utilisation
Commissaire de course
Gère et démarre la course
Employé (officiel)
Inscriptions & séries
Participant (pilote)
Réglages & résultats
Système : banc d'essai instrumenté · normes FVRC

## Slide 5
02 · Architecture du système
Couche Acquisition – Arduino UNO
NFC PN532
(I2C)
LM393
Vitesse
Sonde
Tension
Sonde
Courant
Nextion
(UART)
USB série 115200 bds
UID_Check.py (Python) – Relais Arduino ↔ Serveur
HTTP via Tailscale VPN
Serveur Raspberry Pi 5
Apache 2
+ PHP
MariaDB
BDD
Grafana
Dashboard
phpMyAdmin
Tailscale
VPN
Interface web / accès distant Tailscale
Interface
web PHP
phpMyAdmin
Notebook
Jupyter
GSM A6
(prévu)

## Slide 6
03 · Matériel du projet
Arduino UNO
Acquisition locale
I2C / UART / USB
Module PN532
NFC/RFID 13,56 MHz
Protocole I2C
Nextion 2,8"
Affichage tactile
UART 9600 bds
Tag RFID Mifare
Identifiant voiture
UID unique

## Slide 7
03 · Capteurs de mesure
Capteur LM393 – Vitesse
Fourche optique + disque codeur 20 encoches.
Mesure jusqu'à 30 000 tr/min.
Formule : N = compteur × 30
Sonde de tension
Pont diviseur de tension.
Plage : 0–12V → 0–5V ADC.
Formule : V = V_ADC × (R1+R2)/R2 × Vref/1024
Sonde de courant
Capteur à effet Hall (sans contact).
Plage : 0–30A.
Tension proportionnelle au courant

## Slide 8
04 · Module NFC/RFID – Mise en œuvre
Détection I2C du module PN532
Console Arduino – lecture UID tag NFC
Protocole | Câblage | Statut
I2C | 4 fils (VCC/GND/SDA/SCL) | ✓ Choix retenu
SPI | 6 fils | Conflits bus
UART | 4 fils | Port partagé Nextion

## Slide 9
05 · Serveur Raspberry Pi – Stack LAMP
Apache 2
Serveur web – port 80
PHP 8.4
check_uid.php – API + interface
MariaDB
utilisateurs / logs / perfs
phpMyAdmin
Administration BDD
Grafana
Tableaux de bord temps réel
💾 Sauvegarde automatique MySQLdump – 30 jours – Cron job quotidien

## Slide 10
05 · Interface web – Contrôle d'accès NFC
✅ Accès autorisé
❌ Accès refusé

## Slide 11
05 · Base de données MariaDB
utilisateurs
UID NFC · Nom · Prénom
logs_acces
UID · Nom · Statut · Date/heure
performances
Mesures banc d'essai
• UID détecté
• Nom de l'utilisateur
• Statut : OK / KO
• Date et heure
Traçabilité complète de tous les accès NFC – Mémorisation 30 jours

## Slide 12
06 · Réseau & VPN Tailscale
Interface Tailscale – 3 machines connectées
Machine | IP Tailscale | Rôle
raspberrypi5 | 100.68.68.68 | Serveur prod
raspberrypi3 | 100.68.68.69 | Phase pilote
tezukaz0ne | 100.68.68.67 | PC développement
WireGuard (chiffrement bout en bout)
IP fixes 100.x.x.x – accès universel
Ping : 55 ms – Apache port 80 accessible
Authentification GitHub/Google

## Slide 13
07 · Développement logiciel
Firmware Arduino (C++)
Init NFC PN532 en I2C
Lecture UID (format hex)
Affichage Nextion via UART
Envoi UID→Python via USB
UID_Check.py (Python)
Écoute COM5 à 115 200 bds
Construction requête HTTP
Transmission UID au RPi
Retour résultat à l'Arduino
check_uid.php (PHP)
Mode API : ?uid=...&api=1
Vérifie table utilisateurs
Log dans logs_acces
Retourne OK / KO
Notebook Jupyter
Import données MariaDB/CSV
Graphiques de performance
Statistiques descriptives
Comparaison sessions

## Slide 14
08 · Phase de consolidation avant l'oral
HAUTE
PCB – remplacement breadboard par circuit imprimé
Finalisation code mesure LM393 + interruptions matérielles
Calibration capteurs tension et courant
MOYENNE
Intégration Grafana – dashboards temps réel
Configuration plugin MariaDB pour Grafana
Interface Nextion avancée (graphiques, historiques)
BASSE
Module GSM A6 – notifications SMS pilotes
AT+CMGS – envoi résultats post-session
Alertes FVRC sur dépassements de seuils
Améliorations futures : écran 7" · WiFi ESP32 · app mobile Android/iOS · chronométrage intégré

## Slide 15
09 · Difficultés rencontrées & solutions
⚠ Choix protocole PN532
✓ SPI → conflits → passage en I2C (stable, 4 fils)
⚠ UART multiples sur Arduino
✓ SoftwareSerial sur pins 10/11 pour Nextion, UART matériel libéré pour RPi
⚠ Nextion Editor – affichage dynamique
✓ Limitation à accès autorisé/refusé sur écran, détails sur interface web
⚠ VPN Tailscale – premier démarrage
✓ MàJ kernel + règles iptables résolues en une session
⚠ Coordination binôme
✓ Git partagé, répartition claire des tâches (partie commune / personnelle)
⚠ Disponibilité matériel
✓ Commandes anticipées, tests avec substituts en attendant livraison

## Slide 16
10 · Planning & état d'avancement
Réalisé :
Module NFC/RFID I2C validé
Serveur LAMP complet (Apache, PHP, MariaDB, phpMyAdmin)
VPN Tailscale – 3 machines
Interface web accès NFC
Écran Nextion fonctionnel

## Slide 17
Conclusion
NFC/RFID PN532 : lecture UID fiable < 200 ms
Stack LAMP opérationnel sur Raspberry Pi 5
VPN Tailscale : accès distant sécurisé validé
Interface web temps réel (rafraîchissement 5 s)
Traçabilité complète des accès NFC
Travaux restants
PCB · LM393 vitesse finalisé · Grafana · Module GSM A6
BTS CIEL ER · Lycée Baggio · 2025-2026